| ВИДВИДНациональное космическое агентство Украины Государственное предприятие “Конструкторское бюро "Южное" им. М.К. Янгеля” |
| --- |
|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |
|  |  |  | Руководитель проекта УНТЦ 4509 от ГП «КБ «Южное» |
|  |  |  | В.Т.Гиленко |
|  |  |  | ___________ 2009г. |
| ПРОЕКТ УНТЦ 4509 |
| Инструкция пользователя |
| Технология использования VPN-соединения в локальной сети ГУАМ |
| УНТЦ.15.0301.710И |
|  |  |  | Участники проекта: |
|  |  |  |  |  | С.А.Носенко |
|  |  |  |  |  | Б.Н.Даценко |

Содержание

Введение	3

1	Создание VPN-соединения Для WINDOWS XP/2000	4

2	Создание VPN-соединения при подключении удаленного пользователя  к провайдеру Интернет по коммутируемому соединению	14

Введение

Термин "VPN Connection" на сегодняшний день имеет довольно много толкований, но в самом общем смысле - это метод установки защищенного туннелированного соединения типа "точка-точка - PPP" по локальной сети Ethernet или через Глобальную сеть Internet с удаленным сервером. VPN-соединение используется многими Интернет-сервис провайдерами для обеспечения авторизации, аутентификации и аккаунтинга пользователей при подключении по технологии Ethernet или xDSL.

# Создание VPN-соединения Для WINDOWS XP/2000

VPN-соединение устанавливается по протоколу TCP/IP, поэтому для начала необходимо добиться IP-достижимости VPN-сервера. В большинстве случаев клиенту достаточно иметь установленный на сетевой карте протокол TCP/IP и в настройках протокола TCP/IP поставить параметры автоматического назначения сетевых параметров - при включении компьютера они будут назначены DHCP-сервером. Во всех остальных случаях параметры TCP/IP будут сообщены провайдером клиенту при подключении.

- Нажмите кнопку "Старт" -> "Настройка" -> "Панель управления" и выберите в Windows 2000 - "Сеть и удалённый доступ к сети", а в Windows XP- "Сетевые подключения".

- Вы увидите одну или несколько иконок, отображающих Ваши сетевые подключения.

Для Windows XP:

Для Windows 2000:

3. 	Запустите "Создание нового подключения".

В появившемся окне нажмите кнопку "Далее".

Для Windows XP:

Для Windows 20000:

Для Windows XP:   В окне "Тип сетевого подключения" выберите "Подключить к сети на рабочем месте" и нажмите кнопку "Далее".

Для Windows 2000:   :   В окне "Тип сетевого подключения" выберите "Подключение к виртуальной частной сети через Интернет" и нажмите кнопку "Далее".

- Для Windows XP: в появившемся окне "Сетевое подключение" выберете "Подключение к виртуальной частной сети" и нажмите кнопку "Далее".

Для Windows 2000: если подключение выполняется по локальной сети, выбрать пункт “Не набирать номер для предварительного подключения”.

Если используется подключение к сети Интернет по коммутируемому соединению выбрать пункт “Набрать номер для следующего предваритнльного подключения” и выбрать имя данного подключения.

- В появившемся окне введите имя подключения, например "vpn cisp" и нажмите кнопку "Далее".

Для Windows XP:

- В окне "Выбор VPN-сервера" введите cisp.gkbu.net и нажмите кнопку "Далее".

Для Windows XP:

Для Windows 2000:

- Для Windows XP:

Нажмите кнопку "Готово".

Для Windows 2000:

Для Windows 2000:

- После этого для Windows XP: запустится "Мастер подключений". В нем нужно ввести свои Логин и Пароль

Для Windows 2000:

и нажать "Подключение", при этом на экране монитора появляется ряд сообщений (как для Windows XP, так и для Windows 2000):

В системном трее появляется сообщение

Для Windows XP:

Для Windows 2000:

После вышеизложенных действий VPN соединение установлено.

# Создание VPN-соединения при подключении удаленного пользователя  к провайдеру Интернет по коммутируемому соединению

Если используется доступ к Интернет по коммутируемому соединению (используется модем, с помощью которого по номеру телефона происходит подключение к провайдеру), то для организации соединения по VPN необходимо выполнить следующие действия.

При установленной операционной системе Windows XP.

Зайти в “Пуск\Программы\Стандартные\Связь” и выбрать “Сетевые подключения”.

В открывшемся окне в разделе “Удаленный доступ” должны увидеть соединение с Вашим провайдером. Обычно оно сделано по умолчанию (возле него стоит черный кружок с отметкой)

В разделе “сетевые задачи” нажмите ярлык “Создание нового подключения”.

Нажмите “Далее”

Выберите “Подключить к сети на рабочем месте”.

Выберите “Подключение к виртуальной частной сети”.

Введите имя соединения (например: GKBU)

Выберите “Набрать номер для следующего предварительного подключения”

Здесь необходимо выбрать то соединение, по которому у Вас происходит подключение к Вашему провайдеру.

В новом окне введите IP адрес (194.44.184.4   для нашего соединения)

Левой кнопкой мыши отметьте “Добавить ярлык подключения на рабочей стол”

После нажатия кнопки “Готово” высветится следующее окно

Левой кнопкой мыши отметьте “Не выводить более это напоминание”

После нажатия на кнопку “Да” откроется окно соединения с Вашим провайдером, где Вы набираете свой Логин, пароль и номер телефона на который Вы звоните.

После соединения с Вашим провайдером откроется  окно соединения  по VPN, где необходимо указать  Ваш логин и пароль и нажать кнопку “Подключение”.

Возможно при первом подключении в качестве Логина потребуется  ввести свой электронный адрес (например: nosenko@gkbu.net)

После установки соединения  в “Системном трее” справа увидим два ярлыка сетевых подключений (один подключение к Вашему провайдеру, а второй подключение к сети ГКБЮ)

После выполнения VPN соединения Ваш компьютер фактически подключен в сеть ГКБЮ и можно использовать инструкции по настройке программы NetMeeting.

С помощью данной программы организуется как телеконференция , так и работа по проекту.

В дальнейшем для подключения по VPN каналу достаточно два раза щелкнуть по ярлыку VPN соединения, который находится на Вашем рабочем столе.